JUDO JKL 40 Dosierlösung

als dosierfertiger Korrosionsinhibitor für geschlossene und halboffene Kühlsysteme. Kombinationsprodukt auf der Basis von Molybdat, niedermolekularen Polyelektrolyten, Phosphonocarboxylaten und Buntmetall-Inhibitoren. Neben der hervorragenden korrosionsinhibierenden Wirkung weist das Produkt dispergierende, sowie härtestabilisierende Eigenschaften auf.

Dosierkonzentration ca. 3 Liter je m³ Systeminhalt/Nachspeisewasser. Unterdosierungen sind zu vermeiden. Nachweis über Messbesteck JTH-ML (Bestell-Nr. 8742170). Mindest-Molybdatkonzentration 150 mg/l. Bei aluminiumhaltigen Werkstoffen pH-Wert regelmäßig prüfen. Soll 8,2 - 8,5.

Gebindegröße	25 Liter

Modell	JKL 40

Bestellnummer	8660001